При первом включении происходит инициализация, примерно 25 сек. Затем прибор начинает отображать уровень СО2, температуру и влажность. Вот что прибор показал у меня в комнате при первом включении, уровень СО2 высоковат.

Цифры на дисплее крупные и легко читаемы, углы обзора оказались не очень большими — информация блекнет. Подсветка голубого цвета, мягкая, мне понравилась. Её можно включить или отключить кнопкой управления. Если питать от батареек, подсветку лучше выключать. При достижении уровня диоксида углерода 2000 ppm и выше (порог срабатывания настраивается), включается весьма громкая пищалка, она будет работать, пока уровень не понизится или вручную не отключат.
Прибор может не только отображать текущие значения параметров, но и записывать их в журнал. Тут есть два варианта.

Вариант первый 
Установить программное обеспечение и подключить к компьютеру. Для этого нужно запустить установочный файл с компакт-диска, идущего в комплекте. На рабочем столе появится ярлык «HT2000 Communication Tool». Запускаем программу и подключаем прибор.
После установки соединения.

Затем заходим в пункт «Set Param». Здесь нужно задать параметры: название записи, интервалы измерения, пороговые значения. После подтверждения начнется запись.

Когда нужно остановить запись, жмем «Stop Recording». Далее выбираем «Data Download», сохраняем в папку. Переходим во вкладку «Data View». Тут можно просмотреть лог и построить графики. К сожалению, в режиме on-line прибор не умеет строить график, за это минус. Тут, скорей всего, недоработка программного обеспечения.
Результаты замеров длительностью около 17 минут. Резкий скачок СО2 — это я дыхнул на прибор ))

Вариант второй
Сначала также подключаем к компьютеру, только теперь в пункте «Set Param» переключаем «Current Time» на «Manual». Сохраняем и отключаем от компьютера. Теперь прибор готов к автономной записи после нажатия кнопки «REC» на приборе. После начала записи остановить её уже будет не возможно. Она будет идти, пока не закончится память или не будет нажата кнопка «Stop Recording» при подключении к компьютеру. Полученные данные выгружаются так же, как в первом варианте.