## Шаг 1: Сбор деталей

Для обработки этих инструкций нам нужно будет использовать «Набор интеллектуальных насосов Crowtail», ссылки на которые можно найти прямо

В комплект входят:

- x4 Датчики влажности почвы Crowtail

- x1 Защитный щит умственного насоса Crowtail

- x1 Водяной насос Crowtail

- адаптер x1 12V

- x1 Четырехканальный водяной клапан

- x1 одна длинная водопроводная труба (позже мы разрежем ее до 6 штук для нашего проекта)

Вам также понадобится Crowduino Uno / Arduino Uno для проекта

Почему этот комплект?

- Устранить потребность в макетах и ​​перемычках

- Меньше беспорядок больше производительности!

- Прост в использовании, просто подключи и играй, любой может это сделать!

- 12-ватный разъем для насоса и разделить на 5v для ардуино!

- Контролируйте до 4 цветов одновременно одним щитом!

## Шаг 2. Загрузка кода в Arduino Board

Следующим шагом будет загрузка нашего кода на плату Arduino,

мы делаем это сначала, потому что после подключения всех датчиков и насосов это может стать немного грязным и трудным для подключения, лучше сделайте это сейчас, когда у вас будет только доска в руке!

код можно найти в нижней части этой инструкции, убедитесь, что вы выбрали Arduino Uno относительно используемого устройства (Arduino Or Crowduino Uno) в ArduinoIDE.

Если вы не знакомы с Arduino, выполните следующие действия:

1. подключите плату Arduino USB к компьютеру

2. Откройте IDE Arduino (если у вас его нет, обязательно загрузите его со своего официального сайта)

3. Откройте проект, который мы дали в нижней части страницы Instructable

4. В дополнение к IDE Arduino выберите «Инструменты> Совет> Arduino UNO»,

## Шаг 3: Подключение щита к Arduino Board

Легко, как это звучит - следующим шагом будет подключение нашего интеллектуального щита насоса к плате arduino.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы кладете их один поверх другого и соединяете их вместе, убедитесь, что делаете это медленно и легко, так как штыри смарт-штыревого насоса могут быть немного чувствительными.

После их объединения - он должен выглядеть точно так же, как на картинке ниже

## Шаг 4: Подключение насоса и переключателя

Следующим шагом будет подключение нашего 4-канального переключателя, который будет управлять направлением воды и насосом,

Переход к переключателю : 
Трудно пропустить - переключатель - самый большой интерфейс на щите. убедитесь, что вы поместили его в правильном направлении, и он должен * щелкнуть * Теперь мы получили как насос, так и переключатель, подключенный к плате успешно

Мы начнем с водяного насоса:

если вы внимательно присмотритесь к своей доске, есть 6 интерфейсов с воротами, которые совпадают друг с другом, это интерфейсы датчиков. рядом с ним есть один маленький одинокий интерфейс, меньший, чем другой, - это интерфейс насоса.

вы узнаете, что это правильный интерфейс, когда он подойдет - насос - это самый маленький интерфейс между ними.

## Шаг 5: Подключение датчиков влажности почвы

Следующим шагом будет подключение датчиков влажности почвы, мы будем использовать эти датчики для определения уровня почвы внутри растений и определения того, нужна ли им вода или нет.

Мы подключим его, используя 4 из 6 интерфейсов датчиков Crowtail, потому что мы используем 4/6, мы можем использовать два других, чтобы предоставить более продвинутые функции для нашего проекта, несколько примеров могут быть:

- добавление световых сенсоров, чтобы узнать, достаточно ли на заводе

- добавление датчика влажности для определения влажности воздуха

- датчик температуры, чтобы убедиться, что он не слишком горячий или слишком холодный

- датчик дождя, чтобы определить, идет ли сейчас дождь, и нет необходимости поливать их и многое другое ...

Порядок датчиков следующий:

- A0 - Цветок номер 1, в переключателе он первый рядом с интерфейсом источника воды

- A1 - Цветочный номер 2, в переключателе он второй из направления интерфейса источника воды.

- A2 - Цветочный номер 3, в переключателе он третий из направления интерфейса источника воды.

- A3 - Цветочный номер 4, в переключателе он четвертый от направления интерфейса источника воды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что это правильно, иначе насос подаст воду неправильному цветку!

## Шаг 6: Подключение водопроводов

Для этого требуется собрать ножницы или нож.

нам нужно будет взять водопроводную трубку из комплекта и разрезать на 6 частей.

убедитесь, что длина идентична и лучше, если труба, которая попадает внутрь источника воды (в нашем случае это бутылка воды), будет достаточно длинной, чтобы достичь воды.

после того, как мы закончим резку - пришло время их подключить!

мы соединим 2 из них в наш насос, одна из сторон насоса всасывает воду, а другая выталкивает воду. это может быть запутанным вначале, какой именно, но если вы очень внимательно смотрите на насос, он говорит «IN» и «OUT», то есть «IN» должен идти к источнику воды, а тот, который находится «OUT», должен перейти к переключателю.

После подключения насоса нам нужно подключить его к нашему переключателю. переключатель имеет 5 входов. 4 из них выстроены в линию, они идут прямо к цветкам, тот, который находится с левой стороны, идет к насосу OUTPUT.

Коммутатор работает, закрывая контур на определенном канале - он пропускает поток воды, если цепь не закрыта, вода не может течь. мы будем открывать каналы по требованию цветов, чтобы получить воду, таким образом - только цветы, которые нуждаются в воде, доставят ее.

## Шаг 7: Включение этого!

Последний шаг будет - Включите его!

Теперь это одна из лучших функций на нашей плате. как насос, так и коммутатор требуют входа 12 В, в то время как ардуино может выдерживать только 5 В, поэтому вместо подачи различных источников питания на ардуино, насос и переключатель мы сделали наш щит, чтобы разделить мощность между ардуином и другими устройствами. таким образом - ардуино получит 5v, а насос и переключатель получат 12v.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении источника питания обязательно подключите его к щиту защиты и НЕ к ардуину. нет необходимости в двух источниках питания, так как щит даст энергию ардуину.

Мы надеемся, что вы найдете этот инструктивный материал полезным, легким и интересным! мы упорно трудились, чтобы сделать самый простой, но мощный набор, вы можете использовать смарт-экран не только для этого проекта, но и для других тоже! сообщите нам, что вы сделаете и как вы используете наш комплект.